## 附件：

## 关于大石桥市2024年高标准农田建设项目

建设内容(初步设计)的公示

大石桥市2024年高标准农田建设项目5万亩，计划投资11579万元，涉及3个项目区，高坎镇、旗口镇和石佛镇，共3个项目。根据市级专家评审，现对建设内容（初步设计）进行公示，内容如下：

一、2024年大石桥市高坎镇东风灌片九～十三支高标准农田建设项目（改造提升）

（一）建设地点。项目区位于大石桥市西部高坎镇，涉及李家村、毕家村、卢家村等3个行政村，建设任务2万亩，项目类型水田改造提升，项目区为平原地区，种植作物为水稻。

（二）项目投资。项目总投资4632万元，其中中央财政资金4400万元，地方财政资金232万元。

（三）主要建设内容:

1、农田基础设施建设工程

（1）灌溉与排水工程

支渠钢筋砼板衬砌4条，计6.08km、斗渠钢筋砼板19条，计9.5km。农渠矩形槽衬砌135条，农渠矩形槽衬砌32.6545km，其中田间分水口矩形槽衬砌1123.5m，配套建筑物拆除重建392座，田间分水口749处。

（2）田间道路工程

整修田间混凝土道路6条，宽3.0m，共15.14km。

（3）农田防护与生态环境保护工程

新建灌木林780m2，植苗造林（灌木）19500株，小桃红、迎春等。

（4）安装多普勒太阳能流量计14台套。

2.农田地力提升工程

土壤改良深旋20000亩，施生物颗粒有机肥（有机质的质量分数（以烘干基计）≥30.0％）2400吨。

二、2024年大石桥市旗口镇腰屯灌片高标准农田建设项目（改造提升）

（一）建设地点

项目区位于大石桥市西部旗口镇，涉及旗口村、腰屯村、长屯村、杨屯村、李屯村、莲花泡村、滚子泡村等7个行政村；建设任务2万亩，项目类型为水田改造提升。项目区为平原地区，种植作物为水稻。

（二）项目投资

项目总投资4632万元，其中中央财政资金4400万元。地方财政资金232万元。

（三）主要建设内容

1、农田基础设施建设工程

（1）灌溉与排水工程

支、斗渠钢筋砼板及矩形槽衬砌43条，包含支渠衬砌2条，斗渠衬砌41条，共计24.094km。其中钢筋砼板衬砌10.987km，矩形槽衬砌13.107km，农渠矩形槽衬砌341条，共计76.992km（其中田间分水口矩形槽1557处，共计2.336km），配套建筑物拆除重建814座。

（2）田间道路工程

整修田间混凝土道路6条，共计14.454km。

（3）农田防护与生态环境保护工程

新建灌木林760㎡，植苗造林（灌木）19000株，小桃红、迎春等。

（4）安装多普勒太阳能流量计15台套

2、农田地力提升工程

土壤改良深旋20000亩，生物颗粒有机肥（有机质的质量分数（以烘干基计）≥30.0%）2400吨。土壤改良深旋20000亩。

三、2024年大石桥市石佛镇北部灌片高标准农田建设项目（改造提升）

（一）建设地点

项目区位于大石桥市西部石佛镇，涉及建立村、张家岗村、北营村、北房村等4个行政村。建设任务1万亩，项目类型为水田改造提升。项目区为平原地区，种植作物为水稻。

（二）项目投资

项目总投资2315万元，其中中央财政资金2200万元。地方财政资金115万元。

（三）主要建设内容

1.农田基础设施建设工程

（1）灌溉和排水工程

支干渠钢筋混凝土板及矩形槽衬砌3条，1.13km；其中钢筋混凝土板衬砌1条0.34km，装配式钢筋砼矩形槽衬砌2条0.79km，斗渠装配式钢筋砼矩形槽衬砌5条1.415km，农渠装配式钢筋砼矩形槽衬砌211条53.784km（含田间分水口长度），拆除重建配套建筑物466座；其中田间分水口254座（1.5m长/座），过路涵工程212座。

（2）田间道路工程

田间作业道路（C30水泥混凝土路200mm厚）10.35km。

（3）安装多普勒太阳能流量计8台套，水尺8根。

2、农田地力提升工程

项目区土壤改良10000亩，实施深旋18cm，播撒生物颗粒有机肥120kg/亩。